## Slide 1: ISENPROTECT
Olivier Jombart / Cong Chen / Arthur Duystchaever

## Slide 2: Sommaire
Objectifs
Concept
Ordinateur embarqué
Détecteur de chocs
GPS
Transmission des données
Autres fonctionnalités
Intégration

## Slide 3: Objectifs
Concevoir un système capable d’émettre un SOS en cas d’accident
Diminuer le temps entre la détection de l’accident et l’intervention des secours
Diminuer le risque de mortalité sur la route

## Slide 4: Concept
Processeur
GPS
Envoie des coordonnées GPS
Capteur de chocs
Avertisseur Sonore
Button momentanné

## Slide 5: Ordinateur embarqué
Raspberry PI3
OS : Raspbian
Processeur : ARM Quad Core 1,2 GHz

## Slide 6: Détecteur de chocs
MPU6050 (ITG)
Communication : I2C
IMU 6 axes : accéléromètre, gyroscope

## Slide 7: GPS
GPS : Adafruit 746
Communication : UART
Baud Rate : 9600
$GPRMC,194509.000,A,4042.6142,N,07400.4168,E,2.03,221.11,280218,,,A*77

## Slide 8: Transmission des données
SigFox
Communication : UART
Baud Rate : 115200

## Slide 9: Autres fonctionnalités
Bouton Momentané avec LED intégré
Avertisseur sonore

## Slide 10: Intégration
Raspberry + Shield
GPS
Sigfox
IMU
Enceintes
Button momentanné
UART : RX-> TX
UART : TX-> RX
I2C
HDMI ou Jack
GPIO

## Slide 11: Conclusion

## Slide 12: Démonstration